## Slide 1: 8.15

## Slide 2: 目前Ethos U65 NPU的问题：
全开源导致对于TEE＋NPU直接做成了一个工程问题
  根据Vela的输出结果＋NXP EiQ软件＋Darknetz等开源TEE算子实现＋RnR能直接跑CNN
对于CNN，很少有run在CPU上的Scheduling
对于Transformer架构，NPU的加速效果又太差了，绝大部分算子跑在CPU上

## Slide 3: Ethos U65 ViT-Tiny： too weak even for full integer quantization
目测支持率百分之20左右，加速效果很差，需要更强大的NPU

## Slide 5: 主流开发板NPU软件栈
闭源（SDK/Compiler/firmware/microcode）
  ASCEND（计划开源）
  瑞芯微 RK3588
  全志 V853：用的开源的NVDLA架构
  NVIDIA Jetson ：NVDLA的架构和编译器是开源的，TensorRT部分开源，CUDA和上面的库是闭源的
  Raspberry Pi + Coral Edge TPU ：编译器闭源，TFLite的delegate是开源的
  Amlogic A311D
  MediaTek APU
  NXP i.MX 8M Plus :和i.mx93差不多，但是NPU底层驱动库是闭源

## Slide 6: 方向：增加创新点
从NXP i.MX93的开源软件栈转向其它开发板闭源软件栈
  目的是让TEE＋NPU不是一个纯工程实现的问题，也更符合目前NPU的软件栈生态
从CNN转到其它模型
  目的是避免没有调度直接RnR就能把模型跑通

## Slide 7: Transformer＋NPU
目前的主流NPU。对于CNN的支持已经很完善了，几乎不存在NPU到CPU之间的调度（even for microNPU）
目前的TrustZone研究，几乎完全集中在CNN上
run transformers inside TrustZone with NPU acceleration based on RnR
  Transformer架构中，ViT/BERT的推理相比LLM要简单很多（Encoder only/一次前向计算），通过模型压缩等技术，ViT-Tiny/BERT-Tiny等模型大小可以达到5MB＋，即使加上activations，应该可以把整个模型放到TrustZone里跑。

## Slide 8: 创新点：
以往的TrustZone基本上只集于CNN网络（除了最近的SmartZone）：StrongBox/CAGE/GPUReplay/Guardiann/CODASPY22
  ASGARD有Lite-Transformer，但用的是基于虚拟机的TEE，而且只运行了子模型；TEESlice有跑ViT，但用的是SGX，而且是很少部分运行在TEE里，SOTER也差不多；ASCEND-CC面向服务器
  除了SmartZone，没见过做TrustZone内运行Transformer推理的，我们和SmartZone的区别是有NPU加速，主要解决的是TrustZone内引入NPU的一系列困难
  运行在TrustZone内的Transformer推理实现应该是一个很好的创新点
NPU＋CPU scheduling inside TEE
  Transformer架构的推理NPU不能像CNN一样完全支持，所以存在Scheduling
    针对闭源的NPU SDK，如何实现的Scheduling是一个需要解决的问题，闭源SDK中实现的CPU算子也是一个要解决的问题

## Slide 9: 创新点
RnR for Transformer
  may be much more complex than CNN
memory constrains
  some Transformer based models can run fully inside TrustZone
  和今年的几篇论文正交
NPU软件栈闭源问题
  Compiler，SDK，Firmware
TrustZone内的量化Transformer模型推理

## Slide 10: SmartZone IEEE Transactions on Computers

## Slide 13: 和SmartZone比
我们侧重点主要是NPU＋量化推理
  侧重于解决Transformer架构的NPU支持问题，主要解决TEE内NPU加速产生的问题
    SDK，RnR，INT8量化推理
内存问题也许可以延续以往的工作

## Slide 14: Tiny-Transformers
Lite-Transformer
DeiT-Tiny（Vision）
BERT-Tiny（NLP）
KWT-1（Speech）
MobileCLIP-S（Multi-Modal）

## Slide 15: ASCEND310B ViT-Tiny：too strong for Scheduling(even for fp16)
所有的算子，直接全部下放到了NPU（AI_CORE and AI_VECTOR_CORE）上，没有任何CPU上算子
如果在实现里不处理Scheduling，可能会incomplete,还是说可以直接写NPU不用CPU来调度是个趋势？

## Slide 16: ASCEND Tiny BERT

## Slide 17: ASCEND310B .om Topology
可以直接在Netron上看到输入输出/算子等计算图的各种信息

## Slide 18: Transformer＋RnR
可能比GPUReplay难的点
  控制流问题
  算子融合问题
  算子识别问题
  各种编译优化
  调度问题

## Slide 19: DNN逆向：
如何把编译器生成的模型反编译成ONNX

## Slide 20: DNN Reverse Engineering
也只局限于这种最简单的CNN

## Slide 21: 有没有可能把复杂的RnR的某一部分用ML的方法解决
ToDo

## Slide 22: ASCEND310B
No itrustee kernel source code
  can’t do RnR inside TEE
Too Powerful for NPU CPU Scheduling
如果是做快速启动＋轻量软件栈（GPUReplay的核心idea）
  GPU和NPU一样，都存在算子回退到CPU上，只是一般来说，NPU需要回退的比例更大
  NPU RnR＋CPU算子能完整实现推理，但是OPi AIPro20T的CPU算子一部分是由AICPU执行的，一部分是由Control CPU执行的。能像RnR NPU算子一样也RnR AICPU的算子吗？
  问题：Performance呢？
    Transformer based model inference能快过CANN吗？
      GPUReplay提到过Model越大，performance相对就越差

## Slide 23: RWKV？Attention free＋RNN
ToDo

## Slide 24: 关于NPU GPU CPU的调度
Nvidia Jetson已经存在了
  如果不能在DLA（主要支持传统CNN）上算会回退到GPU上
  可以把一个模型推理算子用ONNX Runtime放到DLA / GPU /CPU上
    使用TensorRT的话如果不支持GPU会直接报错，不会调度到CPU上
有开源可修改的OP-TEE，但是Nvidia这个栈的复杂程度＋闭源，实现应该非常困难