## Slide 1: 9.14

## Slide 2: Topic：目前有三个性能差别巨大的NPU开发板
theme：what type of NPU Chips should you buy
  Ethos U65 -> out dated/ Weak
  RKNPU -> medium
  ASCEND310B -> Powerful

## Slide 3: Capbilities
Ethos U65 NPU < RKNPU < ASCEND310B
ViT_w8a8加速:
  Ethos U65 NPU : 0.85（减速）
  RKNPU:1＋？
  ASCEND310B：FP16是34倍加速＋ W8A8未知
WAC2VEC2的加速比：
CNN前端＋Transformer主干（多层 Transformer 编码器）
是FP16

## Slide 4: RK3588：WAV2VEC

## Slide 6: RK3588：VITFP16

## Slide 7: profiling 以及 瓶颈
ASCEND310B VIT FP16 Benchmarking
首先从Qualcomm获得FP32的VIT，然后在PC上完全转为FP16，包括输入IO也是FP16的格式

## Slide 8: ASCEND310B VIT FP16 Benchmarking
ASCEND310B对FP16的支持反而比W8A8好，同时Ethos U65用的w8a8，ASCEND310B的ATC不支持相应算子无法转换。
ATC编译后的模型，和Vela一样，不存在完全下发CPU执行的选择，只能使用NPU来加速。
所以选择FP16的onnx格式VIT模型作为benchmark的对象，纯CPU组用多线程＋XNNPACK，NPU组使用ACL来为推理过程提供NPU加速

## Slide 9: 模型：从Qualcomm的仓库中拿到的FP32，转为FP16
尝试用ATC转换：
但是不支持版本
GELU这类算子是opset20才开始支持的所以目前的ATC不支持·

## Slide 10: 直接ONNX Runtime＋Backend
算子无法下发到NPU（之前部署大模型（QWEN/LLAMA）的时候也遇到过类似的情况）

## Slide 11: ASCEND310B

## Slide 12: 即使修改算子后依然

## Slide 13
1.OpSet 降级
model_fp16_all.onnx：ai.onnx:20
model_cann18_tanh(.+split2).onnx：ai.onnx:18
不降级无法编译，GELU 与 LayerNorm 被等价展开/近似替换
2.Split 的“第二输入”补齐，要不然也编译不过去
影响：语义等价的修改，不会产生数值精度损失

## Slide 14: atc编译

## Slide 15: 运行时长：整个图都能直接下发了，所以没有Control CPU上执行算子
作为对比，使用CPU三线程的onnx （不支持XNNPACK，用的CPUExecutionProvider（MLAS）是onnx runtime自己的后端）对比NXP i.MX93的TFLite双线程＋XNNPACK运行W8A8的推理是929.082ms
34倍多的加速比！！！

## Slide 16: 运行profiler

## Slide 17: 全部下发到NPU上

## Slide 18: 算子统计（运行50次推理）

## Slide 19: 运行一次的

## Slide 20: VIT_W8A8.onnx的ASCEND加速比
结果不支持这种量化格式，可能需要用HUAWEI的工具来进行量化？

## Slide 21: 使用ATC做量化：

## Slide 22: 运行推理：并没有带来明显的加速

## Slide 23: NPU运行50次的Profiling
并没有任何INT8的算子，说明ATC并没有进行量化，这个模型不满足ATC的量化需求，需要用HUAWEI的软件进行量化

## Slide 24: 尝试用ASCEND的工具链量化
可能是工具链版本不匹配

## Slide 25: PART2 Ethos U65 Profiling

## Slide 26: 有几串EthosDelegates是很耗时间的
特征是分布在Dequantize和Quantize之间

## Slide 27: 但不是所有的DQ或者Q之间的都这么耗时
BatchMatMul中间的Ethosdelegates就很快

## Slide 28: 只有之间夹在DQ/Q中间的Ethosdelegates才这么耗时
可能这里就是性能的瓶颈？下面是CPU组对应的统计，从耗用时间上来说十分接近都是30＋ms，NPU只比CPU快一点

## Slide 29: 对应的GELU有12个 12×35ms=420ms（对应所有NPU算子对应的CPU算子加起来是732ms），是主要的计算时间

## Slide 30: 几乎无加速，但是比CPU快
NPU：409.598ms
CPU：440.0989ms
这里NPU是比CPU快的（包括Ethosdelegates总的时长）
剩余的CPU 为 782.009 - 440.0989 = 341.9101ms
NPU为 903.657 - 409.598 = 494.059ms
可见主要的问题出在其它的NPU算子中
IDEA：能不能做一个可以支持动态选择的编译器，在只有NPU速度比CPU快的情况下才把CPU的算子下发NPU，而不是只要NPU支持这个算子就把算子放到NPU上（可能对于Ethos U65这种比较合适，因为NPU并不算快（0.5TOPS））。这里只考虑推理速度，没有考虑Efficiency等其它因素。这种对于一个特定的NPU的特定模型的特定精度来说，实现很简单，直接人工比较就完事了，但是如果scale到不同NPU，不同模型，不同算子呢？可能会有Challenge

## Slide 31: GELU/ADD/FULLY_CONNECTED都是带宽受限而不是算力受限
而且这三个算子的权重复用都很低。NPU在这种情况下对比CPU并没有明显优势

## Slide 32: 其它算子

## Slide 33: 分析
虽然数量很大，但是BatchMatMul并不耗时间，优化带来的速度提升很局限，真正的大头在FullyConnected和SOFTMAX，这两个都被下发到NPU了
BatchMatMul＋EthosDelegates的时间：

## Slide 34: 逐个算子比较：
在CSV里可以看到每次Ethosdelegates所花的时间，得到每一个delegates时间，同时通过打开NPU Cycle Counter得到NPU纯计算时间。对比Vela编译器的导出计算图和给出的相应CSV，可以得到每次delegates对应的是哪一个算子。

## Slide 35: Model

## Slide 36: Ethos U对应原算子
首先从编译后模型和原模型抽取对应的算子，其中Ethos U算子有315个
验证：

## Slide 37: 纯CPU算子

## Slide 38: Ethos U65 NPU
算子分布

## Slide 39: Vela下发到NPU的算子
Strided_Slice
部分Mul 145/220
Softmax
部分Add 61/111
FullyConnected
一个Sub 1/26
两个Quantize 2/27
ConcatTFLite
GELU
Reshape

## Slide 40: 但是算子不是直接Load到NPU的，而是转换成其它算子的组合
可以看到，Mul，Add，Sub的数量明显增加了

## Slide 41: 测ASCEND310B上同一个模型FP32和FP16的CPU运行速度比较
ONNX Runtime 三线程CPU：

## Slide 42: Other Frameworks
OpenCV DNN（纯CPU三线程）

## Slide 43: Next Move
不同的NPU的优化程度不同
  可能在Arch领域有很深的研究了？
    Systems View？
Profiling Design

## Slide 44: 可能的Topic：
针对不同的实验或者不同的工业界场景选择不同的合适的NPU一直是一个问题，因为NPU的差别很大，不同NPU的支持算子和速度差别特别大，适用的场景不同
  网络上有很多定性描述的文章/网页，但是从来没有针对具体的推理Workload做定量的分析，我觉得可能这个方向挺重要

## Slide 45: 可能目前先聚焦的点：
Transformer：研究的少，针对Workload分析的少
  主要是Encoder Only？ViT/BERT
    使用普遍，算子/架构 相似
  要FP16和W8A8的都测
    因为NPU支持（RKNPU/ASCEND310B）

## Slide 46: 测什么：
CPU和

## Slide 47: Benchmark什么？
同一串算子在NPU上的计算速度和在CPU上的计算速度之比
  同精度（FP16/W8A8），CPU能力应发挥到最大（多线程＋优化库）
NPU对算子的支持程度
编译器的优化
具体NPU运行速度慢导致原因（偏Arch）
  比如为什么在Ethos U65中，CPU和NPU对W8A8的FullyConnectted推理速度差不多呢？

## Slide 48: 进一步：
可能可以深挖各个NPU对Transformer单一算子的支持程度和算子融合的运行效果

## Slide 49: DESIGN
NPU Capabilities：
  Ethos U65只支持INT8/INT16，那就只测W8A8/W8A16的（我之前用Vela编译过W8A16的，失败了，编译W8A8的成功了）
  RKNPU/ASCEND310B 支持INT8/INT16/FP16
    那就也要测FP16的（注意CPU也要FP16，RK3588的编译器会把FP32的直接降为FP16的）

## Slide 50: miscellaneous
onnx2tflite会自动把FP16转换成FP32（已知bug）