## Slide 1: 9.7

## Slide 2: Part1：VIT推理减速原因测试分析

## Slide 3: VIT_w8a8.tflite(Qualcomm)
之前用的是自己从onnx的FP32格式全整形量化INT8（W8A8）过来的vit_tiny tflite模型。找到了个Qualcomm量化的ViT W8A8 TFlite模型，具有相同的特点，都是在XNNPACK和CPU双线程的情况下NPU组速度不如CPU组，这个问题更明显。

## Slide 4: 结论：
NPU（664.514 ms）针对VIT相关算子的计算，和CPU双线程＋XNNPACK（782.009 ms）比并没有明显优势（作为对照，NPU能为Mobilenet的CPU双线程和XNNPACK提供7.42倍加速）
在计算优势不明显的情况下，叠加了高占比的同步，通信和DMA等运行时开销，导致了Ethosdelegates（903.657ms）整个比CPU双线程＋XNNPACK（782.009ms）速度低
对于NPU组放到CPU上进行运算的算子，和对应纯CPU上进行计算的CPU算子运行时间没有区别
最终上面的因素导致了整个推理过程慢于纯CPU的推理。
  1）NPU计算本身对CPU没有明显优势
  2）NPU的来回切换造成了同步/通信等大量的overhead

## Slide 5: ViT_w8a8（Qualcomm）
PC
开发板
MatMul无法下发NPU，SOFTMAX能下发NPU

## Slide 6: Benchmark：
CPU单线程 NPU加速
CPU单线程 XNNPACK NPU加速
CPU双线程 NPU加速
CPU双线程 XNNPACK NPU加速

## Slide 7: Graph

## Slide 8: affect：

## Slide 9: 双线程＋XNNPACK 有无NPU的比较
无NPU

## Slide 10: 有NPU

## Slide 11: CPU vs NPU
初始化的时间比例 NPU ＜ CPU

## Slide 12: CPU vs NPU
运行在CPU上的算子花费时间是差不多的，有的快一点有的慢一点

## Slide 13: 问题出在NPU的Ethos delegates里
计算整个ethosdelegates过程中，NPU计算和delegates处理其它事物所花的时间的比例
NPU计算时间可以通过统计Cycles数目间接得到
33,225,700,344 / 50 = 664,514,006.88 ≈ 664,514,007
NPU频率是1GHZ，得到一次推理NPU的计算时间是664.514ms
推理Ethosudelegates总时长是903.657ms，所以占比是73.5％，对比能够整条下发到NPU的mobilenet模型，这个比例是93.7％，所以这里存在巨大的同步等开销

## Slide 14: main problem：交换太频繁了

## Slide 15: 原因分析：
频繁的NPU-CPU算子划分导致需要反复的进行同步，启动DMA，rpmsg/virtio 命令传送和等待/接收
但是即使从CNN的百分之93下降到百分之73，加速情况也不应该从加速7.42倍变成加速0.87倍。。。顶多是加速效果减弱
通过对比CPU纯计算（782.009ms） VS NPU（664.514ms）纯计算，发现NPU的计算对比CPU并没有明显优势

## Slide 16: 也许能接着挖的点：
可以做像HeteroLLM（SOSP25）这样的优化
  把这些tensor形状优化成NPU能提速的形状，然后把这个Tensor划分后，用NPU和CPU对同一算子做并行计算。
  同时要为更多的算子替换成NPU支持的形态：
    如果NPU只支持CPU计算量的2/3，那么无论如何最高也只能加速到原来的三倍
问题：这个和NPU＋TEE是不是有点正交了
  NPU＋TEE的核心是在引入合理小TCB的情况下为TEE下的Transformer推理提供NPU加速
  这个是通过合理调度NPU＋CPU和算子优化来提高推理的速度（也能提高efficiency？）

## Slide 17: 纯Profilling的工作也能发论文吗？

## Slide 18: 插曲：transpose统计的CSV和计算图中的对不上

## Slide 19: 缺少量化参数

## Slide 20: Ethos U NPU相对CPU的优势
算力强：0.5TOPS
内存带宽优化：读一次，中间不写出来，留在自己的SRAM里反复用

## Slide 21: Ethos U支持的算子不下发到NPU的原因：
因为都是FP32的格式
是Layernorm前后的一段算子
quantize和dequantize是为Layernorm的初始化和完成做准备的
为什么这段不量化？MEAN等算子不被Ethos支持，且RSQRT的INT8不被TFLite支持。这段算子难以用静态的Scale/Zero Point表示。量化的话精度可能下降很大
这些算子计算量不大，主要是内存搬运

## Slide 22: 还有Transpose和BatchMatMul
因为NPU不支持
Conv2d
  格式不支持

## Slide 23: Part2：Nota AI式VIT算子优化
这公司目前根本没有这个产品功能：修改算子来为模型做Ethos U适配
  已经距离他们PPT的演讲日期过去了一年半＋

## Slide 24: 而且他们PPT里没写精度下降相关

## Slide 25: 怀疑他们是拿的单线程CPU和无XNNPACK比的
对比Mobilenet这种可以整张图下发NPU的模型，无XNNPACK＋单线程NPU加速比为15.7倍，XNNPACK＋双线程的NPU加速比仅为7.3倍。这里能把ViT加速8.8倍吗？

## Slide 26: 主要就是把BatchMatMul和Transpose用Ethos U NPU支持的算子代替了

## Slide 28: 用Vibe coding实现了一个ViT_int8，结果失败了
花了很长时间，用TFlite的int8直接改，然后各种报错失败，然后用的onnx的fp32改的，转tflite的时候各种报错，修了好久，放弃了，然后又重头开了个对话记录开始做，成功了得到了vit_int8.tflite，但是不符合PPT里的要求，还是有大量算子没有修改，不过效果确实改善了。

## Slide 29: 跑也没跑起来

## Slide 30: ViT_int8运行时Carve out内存不足：

## Slide 31: 运行时Carve out内存不足：
分配114MB失败，然而开发板上的Ethosu carve out实际上有128MB。怀疑是多出来的已经被占用了，但是即使重启开发板和反复运行推理，也都无法分配

## Slide 32: 尝试修改DTS的Ethosu carve out内存大小
因为这块内存和vdev（rpmsg区域）连着，直接放大的话会覆盖这个区域，所以选择直接把carve out放到其它地方，然后扩大二倍。
  结果：把这个区域从ethos_mem的0xa0000000放到0xb0000000.然后大小设置为196MB，依然不行。如果把大小设置为256MB，报错会显示要求的是分配228MB失败（正好也是最开始报错所需内存（114MB）的两倍）。
刚开始以为可以把内存区域再扩大来解决，结果再扩大直接无法刷镜像了。同时测试1.5倍内存的时候，能否运行传统DNN的推理（需要很小的内存），也运行不了，说明是这段内存无法读取？（Linux查看reserved memory是可以查到这块内存的）

## Slide 33: 可能的解决方案？不过感觉不重要了，Qualcomm的ViT能跑起来其它的也应该能跑起来
修改其它设置，来让推理相关看到这片新的内存
把内存按原位置扩大，然后同时修改edev的大小（需要修改固件和驱动等代码）
把模型的运行时所需内存减小

## Slide 34: Qualcomm（PC的Vela编译器）的同样出问题

## Slide 35: 或者自动停止了，说明Vela要和运行时配套·

## Slide 36: NXP Ethos U65是0.5TOPS

## Slide 38: 并不会因为Vela编译增加量化/反量化次数

## Slide 39: ViT-Tiny版本back up

## Slide 40: NPU是有加速的，只是加速被调用耗时反超了
单线程CPU ＋XNNPACK
单线程CPU＋XNNPACK＋NPU
双线程CPU＋XNNPACK
双线程CPU＋XNNPACK＋NPU

## Slide 41: 整个推理过程的大部分时间都在Ethosdelegate的调用里
说明反复调用NPU加速的开销很高，不只是计算，更多的可能是同步等过程

## Slide 42: CPU算子在两组推理的相同算子用时比较
NPU组
纯CPU组

## Slide 43: CPU

## Slide 44: NPU

## Slide 45: 开NPU的PMU

## Slide 46: 开NPU的PMU：

## Slide 47: NPU Delegate非计算耗时：
NPU 时钟频率1GHZ

## Slide 48: 开NPU的PMU：
（632.381/5）/173.967=72.7％ 说明EthosDelegates有百分之七十的时间是用于计算的，其它都是同步和调度开销