## Slide 1: 9.X

## Slide 2: Qualcomm ViT

## Slide 3: 不同的Vela效果不同（vit_int8）
PC的
i.MX93自带
没有Matmul，但是替换的MUL依然无法下发到NPU。transpose能部分下发NPU，SOFTMAX能下发NPU

## Slide 4: Qualcomm的

## Slide 5: ViT_w8a8（Qualcomm）
PC
开发板
MatMul无法下发NPU，SOFTMAX能下发NPU

## Slide 6: 但是运行依然无法顺利进行
直接卡住然后自动停止了

## Slide 7: ViT-TinyNPU加速为什么会变慢：
vit-tiny从网上onnx直接转全整形量化W8A8的：

## Slide 8: 解释：
为什么Vela的报告中的NPU算子占比这么多，但是delegates的比例很低？
  可能是因为算子都很小很碎。

## Slide 9: vit-tiny的CPU版本

## Slide 10: vit-tiny的NPU版本

## Slide 11: ViT-int8（PC Vela）也是一样的

## Slide 12: vit-tiny的算子：

## Slide 13: ViT_int8运行时Carve out内存不足：

## Slide 14: 运行时Carve out内存不足：
分配114MB失败，然而开发板上的Ethosu carve out实际上有128MB。怀疑是多出来的已经被占用了，但是即使重启开发板和反复运行推理，也都无法分配

## Slide 15: 尝试修改DTS的Ethosu carve out内存大小
因为这块内存和vdev（rpmsg区域）连着，直接放大的话会覆盖这个区域，所以选择直接把carve out放到其它地方，然后扩大二倍。
  结果：把这个区域从ethos_mem的0xa0000000放到0xb0000000.然后大小设置为196MB，依然不行。如果把大小设置为256MB，报错会显示要求的是分配228MB失败（正好也是最开始报错所需内存（114MB）的两倍）。
刚开始以为可以把内存区域再扩大来解决，结果再扩大直接无法刷镜像了。同时测试1.5倍内存的时候，能否运行传统DNN的推理（需要很小的内存），也运行不了，说明是这段内存无法读取？（Linux查看reserved memory是可以查到这块内存的）

## Slide 16: 可能的解决方案？
修改其它设置，来让推理相关看到这片新的内存
把内存按原位置扩大，然后同时修改edev的大小（需要修改固件和驱动等代码）
把模型的运行时所需内存减小

## Slide 17: Qualcomm的同样出问题

## Slide 18: dynamic model is not supported

## Slide 19: NXP Ethos U65是0.5TOPS

## Slide 21: 用NPU为什么会慢：

## Slide 22: 并不会因为Vela编译增加量化/反量化次数

## Slide 23: NPU是有加速的，只是加速被调用耗时反超了
单线程CPU ＋XNNPACK
单线程CPU＋XNNPACK＋NPU
双线程CPU＋XNNPACK
双线程CPU＋XNNPACK＋NPU

## Slide 24: 整个推理过程的大部分时间都在Ethosdelegate的调用里
说明反复调用NPU加速的开销很高，不只是计算，更多的可能是同步等过程

## Slide 25: CPU算子在两组推理的相同算子用时比较
NPU组
纯CPU组

## Slide 26: CPU

## Slide 27: NPU

## Slide 28: 开NPU的PMU

## Slide 29: 开NPU的PMU：

## Slide 30: NPU Delegate非计算耗时：
NPU 时钟频率1GHZ

## Slide 31: 开NPU的PMU：
（632.381/5）/173.967=72.7％ 说明EthosDelegates有百分之七十的时间是用于计算的，其它都是同步和调度开销

## Slide 32: VIT_W8A8加速低的问题：

## Slide 35: 不支持的算子

## Slide 36: 缺少量化参数

## Slide 37: Ethos U NPU相对CPU的优势
算力强：0.5TOPS
内存带宽优化：读一次，中间不写出来，留在自己的SRAM里反复用

## Slide 38: Con

## Slide 39: 算子放在CPU的问题
本身计算/内存开销
  比较低
因为内存带宽和数据搬运产生的瓶颈
NPU与CPU切换引入额外内存流量
  中间结果要写给CPU，然后CPU写回在读取
布局的转换
  NPU是NHCWB16，CPU的TFLite kernel是NHWC
  INT8 - FP32之间的转换
缓存一致性/同步

## Slide 40: 大量transpose的问题
transpose无法下发到Ethos NPU，本质是大块内存搬运。
  CPU开销上升
    内存带宽/缓存瓶颈
    NPU/CPU的频繁切换
    阻断算子融合

## Slide 41: 其它算子
MEAN/SQUARED_DIFFERENCE/RSQRT都要对整张激活多次遍历
ADD/MUL/SUB逐点算子也全是读算写

## Slide 42: Ethos U支持的算子不下发到NPU的原因：
因为都是FP32的格式
是Layernorm前后的一段算子
quantize和dequantize是为Layernorm的初始化和完成做准备的
为什么这段不量化？MEAN等算子不被Ethos支持，且RSQRT的INT8不被TFLite支持。这段算子难以用静态的Scale/Zero Point表示。量化的话精度可能下降很大
这些算子计算量不大，主要是内存搬运